ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Плетіння з паперової лози

З досвіду роботи

вчителя трудового навчання

Великоснітинського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Волк Т.В.

І Організаційно-підготовчий етап

Об’єкт технологічної діяльності: ангел з паперових трубочок

Основна технологія: технологія плетіння з паперової лози

Додаткова технологія: технологія виготовлення штучних квітів

- З історії плетіння

Плетіння із природних матеріалів – соломи, листя кукурудзяного качана,  болотяних рослин, лози – це стародавній вид ремесла – ДУМ – одне з традиційних ремесел у багатьох регіонах України.

Паперова трубочка починає поступово витісняти плетіння з натуральної лози. Тепер для виготовлення якого-небудь предмета не треба вирушати за пошуками якісної сировини. В цьому випадку, досить скористатися звичайною газетою. Правильна обробка готового виробу, допомагає витримати  механічні навантаження і випробування водним середовищем.

Асортимент плетених виробів дуже широкий: іграшки, предмети інтер’ру, аксесуари, головні убори, корзини, прикраси, взуття, тощо.

ІІ Конструкторсько-технологічний етап

- Складання  інтелект-карти  «Що потрібно для плетіння»

- Основні етапи виготовлення виробу (послідовність )

- Виготовлення трубочок:

нарізання паперу – листок паперу А4 розрізаємо по довжині на 4 смужки – 4 листки - 16 трубочок;

накручування смужки на спицю(чим тонша спиця, тим тонша трубочка);

фарбування трубочок(якщо це потрібно)

Інструкційна картка

Виготовлення ангела із газетних трубочок

| № п.п. | Назва технологічної операції | Зображення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Добір матеріалів та інструментів. Виготовлення трубочок(17штук) |  |
| 2 | Взяти 10 трубочок та міцно зв’язати їх в центрі товстою ниткою |  |
| 3 | Перегинаємо ліві кінці трубочок направо, акуратно огинаємо трубочки справа та міцно зв’язуємо. Це –голова ангела |  |
| 4 | Плетемо крила. Беремо дві трубочки, кладемо одну на одну під гострим кутом та починаємо плести – два крила, які потім зв’язуємо разом. |  |
| 5 | Розтягуємо трубочки в тулубі та вставляємо крила на місце, притискаючи кількома трубочками |  |
| 6 | Виготовляємо німб. Для цього беремо дві трубочки, зв’язуємо їх разом та згинаючи під прямим кутом, плетемо зигзагоподібну смугу. Німб готовий. |  |
| 7 | Вставляємо німб перед крилами, притискаючи кількома трубочками. Також вставляємо руки та міцно зв’язуємо талію. |  |
| 8 | Вирівнюємо низ виробу, підрізаємо та зв’язуємо ниткою |  |
| 9 | Згинаємо руки зв’язуємо ниткою та відрізаємо під кутом |  |
| 10 | Ангел готовий |  |

ІІІ Заключний етап

- Розрахунок собівартості виробу

- Самооцінка

Додаткова інформація

Іноді підручні матеріали дозволяють створити справжній шедевр. Плетіння з газет стає досить поширеним видом рукоділля серед умільців.

## Створення кошику з паперових трубочок

Коли необхідна кількість матеріалу готова, можна переходити до процесу виготовлення виробу.

Багато початкуючих умільців часто цікавляться: ” Як правильно виконати дно кошику”?. Існує два різновиди нижньої частини :

- картонне дно. Воно виконується відповідно до вибраних параметрів кошику;

- плетена основа. Для цього виконується певна схема плетіння, яка додає міцності.

Картонну основу використовують для маленьких кошиків або ящиків.

## Обробка готового виробу

Це фарбування і тонування плетеного виробу. Не рекомендується фарбувати газетну лозу завчасно. Це може зіпсувати готовий виріб. Папір може втратити свою міцність, а  виріб -  привабливість.

Для грунтовки кошику використовують акрилові фарби і гіпсову штукатурку. Ці компоненти мають високу міцність і витримують контакт з водним. В результаті такої обробки виріб можна мити в теплій вод

Додати водовідштовхувальний ефект можна за допомогою меблевого лаку без запаху. Для цього потрібно після висихання першого шару, ще раз нанасти лак на виріб.

ВИРОБИ-АНАЛОГИ

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Краватка –метелик

Штучні квіти «Обруч»